## Slide 1: Introduction aux technologies de fabrication de circuits imprimés PCB(Printed Circuit Board)
Reda Mohellebi
26 Avril 2023
Notes: Mesdames et messieurs membre de la commission bonjour.
Je suis Reda Mohellebi et J’ai le plaisir de vous présenter ma candidature pour le poste d’enseignant-chercheur en RadioFréquences, Microondes et Ondes Millimétriques dans l’équipe RFM2 de Télécom Paris

## Slide 2: Sommaire
Introduction à la réalisation de PCB
Eléments et technologie d’un PCB : terminologie
Règles d’or pour la réalisation du PCB
Présentation du projet
2
Notes: Dans la suite de mon exposé je vais vous présenter un bilan d’activité et un projet pour mission d’enseignement et la mission recherche, en commençant par la composante enseignement

## Slide 3
Introduction à la réalisation de PCB

## Slide 4
Introduction à la réalisation de PCB
Packaging électronique :
Niveau 0: Interconnexion au niveau du substrat semiconducteur (niveau silicium).
Niveau 1: Encapsulation de la puce.
Niveau 2: design de module multi-chip.
Niveau 3: Design du PCB.
Niveau 4: assemblage électronique et mécanique au niveau système.

## Slide 5
Wafer silicium or germanium
Puce
Niveau 1 : circuits intégrés
Niveau 2: module Multi-chip
Niveau 3 : PCB
Niveau 4: System
Introduction à la réalisation de PCB

## Slide 6
Introduction à la réalisation de PCB
Packaging électronique :
Niveau 1 : Circuits intégrés
Niveau 0 : interconnexions au niveau
du semiconducteur

## Slide 7
Introduction à la réalisation de PCB
Circuits intégrés: différents boitiers
THD(Through Hole Device) : IC traversant
SMD(Surface mount Device) : IC monté en surface
Le même circuit intégré peut existé en plusieurs boitier  le choix est guidé par les performance et les capacités d’assemblage

## Slide 8
Introduction à la réalisation de PCB
Définition:
Un PCB est une structure qui assure le maintient mécanique des composants et les différentes connections électriques

## Slide 9
Introduction à la réalisation de PCB
PCB design flow:
Simulations électriques
Saisie de schéma
ERC
Sélection d’empreinte
placement
Routage
DRC
Fabrication et assemblage
Vérification : mesure
Electrical Rule Check: Vérifier l’absence de court-circuit ou circuit ouvert
Empreinte : représente les points de contact du composant sur le circuit imprimé (PCB) ainsi que la surface qu'il occupe
Design Rule Check : Vérifier que le masque dessiner est exempte de court-circuit et que sa réalisation est possible avec les outils de fabrication disponibles
Pad

## Slide 10
Eléments et technologie d’un PCB :terminologie

## Slide 11
Eléments et technologie d’un PCB :terminologie
Substrat un ou plusieurs couches
Via métallisés ou non
Composant passifs et actifs
Interconnexions

## Slide 12
Eléments et technologie d’un PCB :terminologie
Substrat:
Propager un signal électrique un conducteur (Cu)
Séparation des signaux électriques un isolant (diélectrique)
Un substrat est structure mécanique comprenant (au minimum) un conducteur et un isolant.
Un substrat est caractérisé par ces dimensions géométrique et ces caractéristique électrique (ρ,εr )

## Slide 13
Les PCBs peuvent être classés selon :
Nombre de couches: Nombre de couche de cuivre utilisées
Rigidité: PCB rigide ou souple
Liaison métallisées : avec ou sans métallisation des VIAs
Stratifications: méthodes utilisées pour l’assemblage des PCB multicouches
Rigide
Souple
Via non métallisé
Via métallisé
Eléments et technologie d’un PCB :terminologie

## Slide 14
Isolant : Diélectrique
Isolant : Diélectrique
Conducteur : cuivre (masse et signal)
Top layer
Vernis : isoler les pistes
Bottom layer
Types de PCB : nombre de couche
PCB à une couche
PCB double couches
Eléments et technologie d’un PCB :terminologie

## Slide 15
PCB multicouches:
Pistes
Via
Pour connecter les pistes entre les différentes couches on utilise des Via (trous métallisées)
Eléments et technologie d’un PCB :terminologie

## Slide 16
PCB multicouches: Vue 3D éclatée
Eléments et technologie d’un PCB :terminologie

## Slide 18
Vias: interconnexion entre couche
VIAs traversants
VIAs borgnes
VIAs enterés
Eléments et technologie d’un PCB :terminologie

## Slide 19
Eléments d’un PCB:
Le substrat de fabrication : Dimensions géométrique et ces caractéristique électrique
Composants passifs et actifs: Empreintes
SMD
THD
SMD : le nom de l’empreintes est simplement les dimensions du composant en pouces
Tracer les pistes et les Vias pour les interconnections
Eléments et technologie d’un PCB :terminologie

## Slide 20
Attention aux pistes :
Une piste en réalité à une résistance non nulle (chute de tension, pertes par effet joule)
Le signal ne se propage pas instantanément (longueur doit être << longueur d’ondes)
W
L
En basse fréquence : W et L doivent être choisis en fonction du courant et la chute de tension
En haute fréquence: W et L doivent être choisis en fonction de la fréquence et l’impédance de la ligne
Eléments et technologie d’un PCB :terminologie

## Slide 21
Etapes de fabrication:
1- Génération de masque (CAO)
2- Sélection de la matière première: Substrat double couches(épaisseur de cuivre 35 μm) séparé par un diélectrique FR4 (εr =4.2)
3- Perçage des VIAs
Eléments et technologie d’un PCB :terminologie

## Slide 22
Etapes de fabrication:
4- Métallisations des VIA par dépôt chimique de cuivre
5- Appliquer une film photorésistant sur les zones de cuivre utile
Eléments et technologie d’un PCB :terminologie

## Slide 23
Etapes de fabrication:
6- Graver les pistes et décaper le cuivre inutile : par UV, laser et procédés chimiques
7- Appliquer un masque (vernis) de soudure à l’ensemble de carte sauf les PADs
Eléments et technologie d’un PCB :terminologie

## Slide 24
Etapes de fabrication:
7- appliquer une fine pate a souder sur les PADs
8- Sérigraphie
Eléments et technologie d’un PCB :terminologie

## Slide 25
Règles de dessin: Ensemble de contraintes imposées par le fabricant pour garantir la faisabilité du PCB
Règles les plus importantes :
Largeurs minimale et maximale des pistes
Diamètres minimal et maximal des VIA
Clearance entre les pistes, entre-les VIA ..etc
Eléments et technologie d’un PCB :terminologie

## Slide 26
Règles d’or pour la réalisation du PCB
Les 8 Règles (Liste non exhaustive) à respecter pour optimiser la conception du PCB:
Penser à la réalisation du PCB dés la phase du saisi du schéma (voir à l’étape de la simulation)
Décomposer le placement des composant par block (Alimentation, Analogique et numérique)
Assigner un Plan de masse diffèrent à chaque block et mettre un plan de masse par couche
Choisir la largeur de piste suffisante pour le transport du courant
Utiliser des piste d’interconnexion les plus direct et les plus courte
Utiliser la sérigraphie avec parcimonie
Effectuer des tests du DRC fréquent
Réaliser un découplage systématique pour l’alimentation

## Slide 27
Règles n°1 : Penser à la réalisation du PCB dés la phase du saisi du schéma (voir à l’étape de la simulation)
Règles d’or pour la réalisation du PCB
Composant passifs: les valeurs réalisables sont discrètes et pas disponible dans tout les packages
Exemple: les résistances sont fabriquées par série

## Slide 28
Règles n°4 et 5 : - Choisir la largeur de piste suffisante pour le transport du courant
- Utiliser des piste d’interconnexion les plus direct et les plus courte
Règles d’or pour la réalisation du PCB
Largeur des pistes :
Longue des pistes : la chute de tension le long d’une piste de longueur l est
Moyen
Mieux
Meilleur

## Slide 29
Mauvais
Bien
Règles d’or pour la réalisation du PCB
Règles n°6: - Utiliser la sérigraphie avec parcimonie

## Slide 30
Règles d’or pour la réalisation du PCB
Règles n°8: - Réaliser un découplage systématique pour l’alimentation
Alimentation
système
Variation du courant de charge  variation de la tension d’alimentation ajout d’une capacité bypass
Fluctuation de la tension d’alimentation  ajout d’une capacité découplage
Le rayonnement externe crée une bruit (fluctuation de la tension d’alimentation) ajout d’une capacité de block

## Slide 31
Exemples

## Slide 32
Exemple
Exemple de PCB 4 couches: Analogique
Circuit intégré : amplificateur 90 dB
PCB de la Carte de test

## Slide 33
Exemple de PCB 4 couches : Mixte
Circuit intégré : Convertisseur analogique numérique Σ - Δ
Power
Analog
digital
Exemple

## Slide 34
Présentation du projet
Réalisation d’un capteur cardiaque:
Filtrage et amplification
capteur optique
Raspberry pi : acquisition et calcul de Fc
Visualisation sur oscilloscope

## Slide 35
Présentation du projet
Réalisation d’un capteur cardiaque:
Outils:
Simulation électrique : LTspice (windows et MacOs)  https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html
Réalisation de PCB : Kicad 7(windows, Linux et MacOs)  https://www.kicad.org/download/
Programmation du raspberry pico : Thonny<<Python>> (windows, Linux et MacOs)  https://thonny.org/

## Slide 36
Présentation du projet
Réalisation d’un capteur cardiaque:
Règles de dessin:
Règle | Valeur
Dimensions de la carte | 10cm x 8 cm (maximum)
Largeur des pistes | >= 0.5mm
Diamètres de Vias (max 20 par carte) | ==1.6mm (Perçage 0.9mm)
Emplacement des VIAs | Pas de via sous les composants
Via de fixations | == 4mm (Perçage 3.5mm)
Nombre de couches | 2 (avec plan de masse sur chaque couche)
Clearance par rapport au plan de masse | > 1mm
Epaisseur de la police de sérigraphie | > 0.25 mm (couche USR.1)